DESARROLLO

TIPO:	Decibelímetro integrador con analizador de frecuencias en tiempo real por bandas de octavas y tercios de octavas para medir simultáneamente todas las funciones para cada modo de funcionamiento.-

CARACTERÌSTICAS:	Mediciones simultáneas de ponderación A y C

Medición simultánea y en tiempo real los niveles de presión sonora y en nivel de pico

(SPL, LMax, LMin, LPk)

Cálculo de nivel de presión sonora promedio (LEQ/LAVG) durante el tiempo de ejecución.

Registro de datos de los valores máximos, mínimos y pico

Tiempo de respuesta de impulso, rápido y lento

Umbrales entre 10 dB a 140 dB

Calculo de la dosis de ruido / Función de dosimetría

Menú en idioma Español

Tipo 2: Permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo.

Transferencia de datos por USB a una PC.

Embalaje original en caja con manuales de operación y uso en castellano.

Estuche para transporte.

Almacenamiento en memoria de numerosas mediciones de ruido para su posterior descarga.

Teclado luminiscente y retroiluminación de pantalla

Ranura de tarjeta de memoria SD

Puerto de comunicación USB y salida serial RS-232

Almacenamiento de datos para su posterior descarga a PC o impresión

Software para análisis e impresión de datos de mediciones.

CERTIFICACION:	Cumplimiento de normas IEC y ANSI

Se deberá acompañar certificado de calibración con validez de un año al momento de la entrega.

DISEÑO:		Diseño resistente al agua y hermético  al polvo (clasificación IP65)

PARAMETROS DE

MEDICIÓN:		Bandas de octava de 16 Hz hasta 16 Khz

Bandas de tercio de octava de 12,5 Hz hasta 20 KHZ