DESARROLLO

TIPO:	Medidor digital de intensidad lumínica (Luxómetro)

CARACTERÍSTICAS: 	Programable para compensar según diferentes fuentes luminosas (lámparas de tungsteno, fluorescente, mercurio, sodio)

Realiza promedios entre máximos y mínimos.

Memorización de hasta 8000 datos

Display LCD de 3½ dígitos

Apagado automático.

Sensor separado del cuerpo del instrumento mediante cable de conexión.

Cálculo automático de intensidad luminosa a través del programa de PC

Selección de unidad de medida (Lux ó Foto candelas)
Indicación de sobrerrango.
Indicación de batería baja.
Retención de lectura (Hold)
Retención de máximo, mínimo y promedio medido.
Ajuste de cero.

Estuche para transporte y manual de usuario en castellano.
			Batería recargable

Software Inteligente

Cable con salida RS-232 (Ficha especial de salida del equipo).

Salida de datos USB.

RANGO DE MEDICIÓN: 0 a 400000 lux./40000 fc. Res: 0.01 / 1 lux o 0.001 / 1 fc

CERTIFICACION:         Certificado de calibración original de fábrica realizado por patrones trazables

a NIST con vigencia de 1 (un) año a partir de la fecha de entrega.